11. ЭКСТРАКЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

11.1 ЗНАЧЕНИЕ ЭКСТРАКЦИИ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВ БАВ.

Процессы (и явления) экстракции в технологии БАВ используют в трёх основных аспектах.

1. Выделение полученных полупродуктов и субстанций из разбавленных растворов:

- липофильных малополярных органических протонных и апротонных продуктов из водных (водно-спиртовых) сред в неполярные и малополярные органические;

- высокополярных ионных соединений (например, соли карбоновых или минеральных кислот, кислоты, алкоголяты, феноляты, щёлочи, аммониевые соли) из неполярных органических сред в водные.

2. Очистка полученных продуктов от следов технологических примесей – например, “отмывки” органических жидких субстратов от кислотных и основных гомогенных  катализаторов или реагентов (денитрация нитропродуктов; нейтрализация алкилгалогенидов, простых и сложных эфиров, получаемых с кислотным катализом; разложение кислот Льюиса в процессах алкилирования и ацилирования – и т.д.).

3. Прямое сочетание экстракции как явления массообмена  с химическим превращением при проведении гетерогенных процессов в системах Ж:Ж (С-, N-, и О-алкилирование по Вильямсону; межфазный катализ – и т.д.).

8.2. ОСНОВНЫЕ ТИПЫ ЭКСТРАКЦИОННОГО ОБОРУДОВАНИЯ И ВИДЫ ПРОЦЕССОВ

ЭКСТРАКЦИИ В ТЕХНОЛОГИИ БАВ

8.3.1. АППАРАТЫ С МЕШАЛКАМИ.

В силу изложенных выше особенностей технологии ТОС в целом (доминирование периодических процессов; изменчивая номенклатура продукции) данный тип аппаратов, благодаря своему   универсализму является самым распространённым  во всех отраслях ТОС, в т.ч. – и в химических производствах БАВ. На аппараты-котлы приходится не менее 90 % всего парка экстракционного оборудования. 	Аппаратуру этого типа используют в процессах периодической и непрерывной смесительно-отстойной экстракции.

Рисунок 11.1. – Аппаратурная схема установки периодической смесительно-отстойной экстракции.

Сб-1 Сборник экстрактива.

Сб-2 Сборник экстрагента

М-3  Мерник экстрагента

Э-4  Экстрактор

ДВ-5 Делительная воронка (сепаратор-отстойник)

Сб-6 Сборник экстракта

Сб-7 Сборник рафината

Следует отметить, что в качестве экстракторов предпочтительнее использовать аппараты с тихоходными или среднескоростными – якорными, рамными, грабельными, листовыми, шнековыми  -мешалками. Эти мешалки обеспечивают достаточно высокую интенсивность массопередачи. Но при этом, благодаря сравнительно невысоким градиентам скоростей течения среды, в этих аппаратах не происходит заэмульгирования (образования стойких трудноразрушаемых эмульсий) массы. Заэмульгирование приводит к резкому росту потерь продукта в эмульсионных слоях, либо вынуждает затягивать процедуры отстаивания для разрушения эмульсий.

В установках одноступенчатой (однократной) периодической экстракции в качестве делительной воронки обычно используют сам экстрактор, что экономит оборудование.

_______      ____

экстрактив →|     ||     ||     |       |→ экстракт

|      ||      ||→ |      |

экстрагент →|___||__ ||     |___|→ рафинат

#### Рисунок 11.2 – Операционная схема процесса одноступенчатой прямоточной экстракции

В однократной экстракции реализуется прямоток фаз. Поэтому высокой эффективной экстракции можно достичь только в случае очень высокой экстрагируемости субстрата, что бывает в процессах экстракции с реакцией - и довольно редко. Поэтому в технологии БАВ значительно более распространены процессы  многоступечатой (многократной) экстракции. Обычно используют двух- трёхкратную экстракцию последовательно порциями чистого (свежего) экстрагента.  Т.о., реализуется операционная схема перекрёстного тока.

Многоступенчатая перекрёстноточная экстракция может быть периодической и  непрерывной. Примером является процесс получения пантолактона в производстве витамина В3.

_______

|---------------------------------|-→ |экстракт|

__________    ____     __↑_                       ____      __↑_

|экстрактив |→||     ||     |       |                      ||     ||     |        |

||      ||→ |       |→              →||      ||→ |        |     _______

||__ ||     |____|                     ||___||    |____|→ |рафинат_|

↑______________________ ↑

__|________                          ____|_______

|экстрагент  |                         |экстрагент  |

#### Рисунок 11.2 – Операционная схема процесса многоступенчатой

#### перекрёстноточной экстракции

Общей чертой всех процессов смесительно-отстойной экстракции является дискретный ступен-чатый контакт фаз.

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПРОЦЕССОВ С НЕПРЕРЫВНЫМ КОНТАКТОМ ФАЗ.

РОТОРНО-ДИСКОВЫЕ ЭКСТРАКТОРЫ

Роторно-дисковые экстракторы

представляют собой своеобразный

промежуточный по принципу действия

тип аппаратуры.

Это аппараты непрерывного действия.

При этом внутри каждой зоны смешения

существует  непрырывный контакт фаз; а

между зонами контакт ступенчатый.

##### Рисунок 11.4 - Роторно-дисковый экстрактор

В целом режим работы РДЭ  весьма сложен; работа таких аппаратов описывается моделью идеального смешения с обратным перемешиванием и проскоком.

ПУЛЬСАЦИОННЫЕ ЭКСТРАКТОРЫ

Пульсационные экстракторы

представляют собой по принципу действия

классический тип аппаратуры с непрерывным

контактом фаз.

Интенсивное диспергирование потоков и

массопередача обеспечиваются вследствие

наложения на движущиеся потоки

гармонических колебаний (пульсаций)

с амплитудой (1…10) см и частотой (1…50) Гц.

##### Рисунок 11.4 – Пульсационный экстрактор.

ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ ЭКСТРАКТОРЫ.

##### Рисунок 11.5 – Центробежный экстрактор.

Центробежные экстракторы по устройству схожи с центробежными сепараторами (впрочем, они одновременно и являются сепараторами). Тяжелая фаза подается к оси вала, а лёгкая – к периферии тарельчатого пакета. Центробежные силы вынуждают потоки двигаться навстречу друг другу. При этом происходит диспергирование фаз, экстракция и разделение фаз.

###### Достоинства непрерывных экстракторов

- В непрерывных экстракторах реализуется схема противотока; при этом режим течения фаз приближается к идеальному вытеснению.

- Высокая интенсивность массопередачи и малое время контакта.

- Эффективное разделение фаз.

- Компактность, экономичность оборудования, возможность полной автоматизации процессов.

- Соответствие GMP.

###### Недостатки непрерывных экстракторов

- Оптимальные режимы экстракции реализуются лишь в довольно узком диапазоне расходов фаз. Отсюда – малая технологическая гибкость непрерывной экстракции.

- Высокая производительность оборудования практически исключает возможность использовать его в маломасштабных периодических процессах, составляющих основу технологии БАВ.

8.4. МАТЕРИАЛЬНЫЙ БАЛАНС И КИНЕТИКА ПРОЦЕССОВ ЭКСТРАКЦИИ

8.4.1. ОПИСАНИЕ ЭКСТРАКЦИОННЫХ РАВНОВЕСИЙ

Экспериментальное исследование и корректное математическое описание экстракционных равновесий является основой  моделирования и расчёта процессов экстракции.

Нужно отметить, что в литературе по физической химии и ПАХТ существует большой дефицит экспериментальных данных о межфазных равновесиях, особенно – в многокомпонентных системах.

Один из наиболее распространённых способов исследования – построение диаграмм изотерм экстракции, аналогичных X-Y - диаграммам для парожидкостного равновесия.

Рисунок 11.6 – Диаграмма изотерм экстракции

Как видно из рисунка 11.6, изотермы могут быть унимодальными (вогнутыми и выпуклыми) – 1 и 2; а также S-образными (сигмоидными, бимодальными) – пересекающими линию диагонали.

В любой точке изотерму можно продифференцировать, получив крутизну  наклона – или локальное значение коэффициента распределения компонента I.

mI = PXI =                                                                                                        (11.1)

Построение таких диаграмм в достаточном диапазоне изменения температуры и концентраций компонентов позволяет вполне корректно описать экстракционное равновесие.

Нетрудно видеть, что при незначительном изменении состава системы значения mI изменяются

обычно незначительно, т.е.

mI ( Const                                                                                                                             (11.2)

(Это соотношение обосновывает приближение постоянства коэффициентов распределения, использованное нами при решении тематической задачи: операции ТП-1.2 и ТП-2.2).

8.4.2. МАТЕРИАЛЬНЫЙ БАЛАНС

### Материальный баланс экстракции включает выражение закона сохранения массы и количества вещества

1. Закон сохранения массы

L + G = E + R

### Где G – масса, кг, - или расход, кг/с, – экстрактива;

L – масса, кг, - или расход, кг/с, – экстрагента;

E  – масса, кг, - или расход, кг/с, – экстракта;

R – масса, кг, - или расход, кг/с, – рафината.

2. Закон сохранения количества вещества

L m*XIL + G m*XIG = E m*XIE + R m*XIR

### Где m*XIL – массовая доля компонента I в экстрагенте;

m*XIG – массовая доля компонента I в экстрактиве;

m*XIE – массовая доля компонента I в экстракте;

m*XIR – массовая доля компонента I в рафинате.

В практике ХТ БАВ, как отмечено выше,  наиболее распространены процессы периодической многоступенчатой перекрёстноточной экстракции  (многократной экстракции свежими порциями

экстрагента). В этом случае экстрагент не содержит целевых компонентов.

m*XIJ (J(I) =0

Следовательно, для любого компонента I в соответствии со сказанным о законе межфазного рас-

пределения можно записать

G m*XIG = E m*XIE + R m*XIR

МIE = ( МIG = Gm*XIG (

МIR = (1-() МIG = Gm*XIG (1-()

### Где МIE – масса, кг, - или расход, кг/с, – компонента I в экстрактиве;

МIE – масса, кг, - или расход, кг/с, – компонента I в экстракте;

МIR – масса, кг, - или расход, кг/с, – компонента I в рафинате;.

( - доля компонента I, распределяемая в экстракт; находят экспериментально

или по литературным данным.

8.4.2. КИНЕТИКА ПРОЦЕССОВ ЭКСТРАКЦИИ

Скорость экстракции определяется двумя факторами.

- Коэффициентом массопередачи.

- Удельной межфазной поверхностью.

- по фазе Х (экстрактив/рафинат)

- по фазе Y (экстракт)

где F* - удельная межфазная поверхность, м-1;

KX, KY - коэффициент массопередачи по фазе Х или по фазе Y, м/с.

МАССООТДАЧА И МАССОПЕРЕДАЧА.

Значения коэффициентов массопередачи можно приближённо вычислить по следующим формулам.

1. Массоотдача в дисперсной фазе.

1. Малые капли (без эффектов внутренней циркуляции)

Shв = 0,65           Red<200

Крупные капли (значимые эффекты внутренней циркуляции)

Shв = 0,32 Red0,6            Red>200

Где Red = dKwOC/(C – критерий Рейнольдса для капли;

dK – диаметр капли, м;

wOC –скорость осаждения капли, м/с;

(C – кинематическая вязкость сплошной среды, м2/с.

Scd = (d/Dd – критерий Шмидта для капли;

(d – кинематическая вязкость дисперсной фазы, м2/с.

Dd – коэффициент молекулярной диффузии в дисперсной фазе, м2/с.

Shв = (ddK/Dd – критерий Шервуда для капли ;

(d - коэффициент массоотдачи для капли, м/с.

(d (C – динамическая вязкость дисперсной фазы и сплошной среды,  Па.с.

Скорость осаждения капель в условиях стеснённого движения можно найти, например,   из уравнения

Адамара-Рыбчинского

WOC =

Где - разность плотностей фаз, кг/м3.

2.  Массоотдача в сплошной фазе

Для сплошной фазы коэффициент массотдачи выражается известной формулой Фросслинга

ShС = 2 + 0,76 Red0,5 ScC0,33

Где ScС = (С/DС – критерий Шмидта для сплошной среды;

Shв = (СdK/DС – критерий Шервуда для сплошной среды.

3. Коэффициент массопередачи.

Коэффициент массопередачи можно выразить как относительно экстрактива/рафината – Х; так и

относительно  экстракта Y.

KX =-1

KY =-1

Где m = - тангенс угла наклона изотермы экстракции компонента.

8.4.2. РАЗМЕР КАПЕЛЬ  УДЕЛЬНАЯ МЕЖФАЗНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ.

Размер (диаметр) капель одновременно влияет и на значения коэффициентов массоотдачи в фазах и на значение межфазной поверхности. Во всех типах экстракторов наблюдается полидисперсность капель; как правило, плотность распределения  унимодальна – имеет один максимум.

| f=dn/dr

|                    *                                    dMIN – минимальный диаметр

|               *       *                                dCP – средний диаметр

|             *           *                              dMAX – максимальный диаметр

|         *                   *

|   *                                 *

|________________________

dM IN         dCP              dMAX

Характер распределения зависит от типа экстрактора.

1. Реакторы-котлы

Средний диаметр капель находят из соотношения [Брагинский]

dCP = 0,13 ()0,6

где ( - средняя плотность среды, кг/м3;

( - межфазное поверхностное натяжение, Дж/м2;

V – объём среды, м3;

N –  мощность. Вт.

2. Роторно-дисковые экстракторы

Средний диаметр капель находят из соотношения [Дытнерский]

dCP = 10,6

где ( - плотность сплошной среды, кг/м3;

( - межфазное поверхностное натяжение, Дж/м2;

(C – динамическая вязкость сплошной среды,  Па.с.

n – число дисков;

D – диаметр диска, м;

N –  мощность, Вт.

8.4.3. УДЕЛЬНАЯ МЕЖФАЗНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ.

Этот важный параметр для не слишком больших – не осциллирующих – квазисферических капель

находят из простого соотношения

F* = 6(/dCP

Приведённые методы расчёта просты, но весьма приблизительны. Даже при наличии надёжных экспериментальных данных - об экстракционных равновесиях, состоянии поверхности раздела фаз, массопередачи, - погрешность обычно составляет (10…30) %. Поэтому при расчётах продолжительности операций экстракции в периодических процессах или времён пребывания в непрерывных процессах –

следует принимать запас  (20…30) %.

8.5. ОБЩИЕ ЗАМЕЧАНИЯ

Следует отметить, что исследование и математическое моделирование экстракции в многокомпонентных системах (как периодической, так и непрерывной) представляет собой сложную и трудоёмкую проблему. Следует также отметить, что, несмотря на все достижения физики и физической химии, построение теории процессов жидкостной экстракции ещё далеко не завершено.

В практике ТОС доныне преобладают эмпирические методы: процесс исследуют на реальных аутентичных системах с использованием модельных лабораторных экстракторов, аналогичных по конструкции и принципу действия промышленным.

Условия подобия:

- равенство температуры t=ibid;

- равенство соотношения расходов экстрактива и экстрагента G/L=ibid;

- равенство диссипируемой мощности (N/(V)=ibid.

Следует особо отметить, что только эксперимент позволяет отработать технологическую схему (совокупность действий и процедур) операции экстракции; выявить такие важные особенности процесса как коррозионное загрязнение продукта, накопление загрязнений в аппаратуре и т.д.

Таким образом, разработка процесса экстракции включает: теоретически корректную системную постановку задачи; полноценное экспериментальное исследование; адекватную обработку данных, масштабирование, выбор оборудования и расчёт параметров промышленного процесса.

9. СУШИЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

9.1. ЗНАЧЕНИЕ ПРОЦЕССОВ СУШКИ В ХП БАВ

Термином «сушка» в химической технологии в широком смысле обозначают целый ряд процессов

1. Удаление летучих компонентов из твёрдых веществ и материалов (дисперсных, кусковых, монолитных и т.д.) – собственно  «сушка» в строгом смысле слова.

Это один из наиболее сложных массообменных процессов. Процесс осуществляется за счёт подвода конвективного тепла (термодиффузия); либо за счёт подвода энергии электромагнитного поля СВЧ- и ИК- диапазона  (радиационная термодиффузия); либо за счёт создания вакуума  (бародиффузия); либо за счёт комбинации перечисленных базовых приёмов.

В производственной практике преобладает вариант сушки с удалением жидкого растворителя. Однако во многих случаях  термолабильные продукты (особенно - биоматериалы) подвергают сублимационной сушке с испарением влаги из замороженного материала в вакууме.

2. Удаление воды («влаги») из жидких продуктов и газов.

Эти процессы осуществляют методами азеотропной и солевой ректификации либо адсорбции/хемосорбции на твёрдых сорбентах. Ввиду существенного отличия механизма данных процессов их следует рассматривать как разновидность ректификации или адсорбции – термин «сушка» здесь можно

использовать условно.

В технологии БАВ процессам сушки присущ ряд особенностей.

1. Общая специфика производства обусловливает преобладание периодической сушки.

2. Сушке подвергают, как правило, высокодисперсные органические горючие продукты. Удаляемые компоненты по преимуществу – органические растворители  - также суть ГЖ и ЛВЖ. Температура процессов, как правило, выше температуры вспышки. По потенциалу опасности сушилки сопоставимы с реакторами.  Поэтому очень широко распространена сушка в среде инертных газов; ограничено использование пневмосушилок – и тем не менее, участки сушки практически всегда относятся к взрывопожаропасным производствам категории Б.

3. Особую сложность представляет сушка готовых «фармакопейных» АФC. Установки сушки этих продуктов располагаются в особых помещениях, имеющих класс чистоты D (ГОСТ Р 50766-95, ГОСТ ИСО 14644-1-6–2002, ГОСТ Р 52249-2004, ГОСТ Р 52537-2006), т.е. подпадающих под требования GMP. Планировка  таких помещений требует устройства многокамерных тамбур-шлюзов со специальным режимом вентиляции.

9.2. ОСНОВНЫЕ ТИПЫ СУШИЛОК, ПРИМЕНЯЕМЫЕ В ХП БАВ.

Таблица 9.1 - Формы и энергия связи влаги с материалом (матрицей)

| Группа и вид материала | I Капиллярно-пористые | II Капиллярно- пористые коллоидные | III Коллоидные | IV Коллоидно-химические |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Размер частиц d0, мкм | 50…1000 | 1…100 | 1…100 | 1…100 |
| Диаметр пор, dп , нм | >100 | 50…100 | 10…50 | 1…10 |
| Вид связи влаги с матрицей | Конденсационно-осмотическая | Конденсационно- адсорбционно-осмотическая | Конденсационно- ад-сорбционно-осмоти-чески-сольватная |
| Энергия связи влаги с матрицей Е, кДж/моль | < 10 | 10…40 | 40…80 | 80…160 |
| Влагосодержание материала, % | 5…30 | 10…40 | 20…60 | 20…100 |
| Температура полной термодесорбции влаги, ОС | 50…60 | 60…80 | 80…120 | 120…200 |

| Группа и вид материала | Диаметр пор, d,нм | Вид связи влаги с материалом | Энергия связи влаги с материалом Е, кДж/моль | Влагосоде-ржание материала, % | Температура сушки, ОС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I Капиллярно-пористые | >100 | Конденсационно- осмотическая | < 10 | 5…30 | 50…60 |
| II Капиллярно- пористые коллоидные | 50…100 |  | 10…40 | 10…40 | 60…80 |
| III Коллоидные | 10…50 | Конденсационно- адсорбционно-осмотическая | 40…80 | 20…60 | 80…120 |
| IV Коллоидно-химические | 1…10 | Конденсационно- адсорбционно-осмотически-сольватная | 80…160 | 20…100 | 120…200 |